Uddybning af projektforslag om Udvikling af metodikker til elbesparende ventilation i områder med risiko for brand eller farlige dampe

Forsknings & Udviklingsprojekt

September 2003

Indholdsfortegnelse

1	Resumé	3

2	Formål og baggrund	5

2.1	Formål	5

2.2	Baggrund	5

3	Projektindhold	7

3.1	Projektstruktur	7

3.2	Fasemodel	8

3.2.1	Kortlægning	8

3.2.2	Udvikling	9

3.2.3	Valg af anlæg, måling af energiforbrug og udarbejdelse af risikovurdering	10

3.2.4	Optimering af ventileringsmetoder	10

3.2.5	Implementering af mere hensigtsmæssige dimensionering styrings- og reguleringsformer	11

3.2.6	Målinger af energiforbrug efter tiltag	11

3.2.7	Analyse af målinger og opstilling af optimeringsmuligheder	11

3.2.8	Rapportering og Formidling	12

4	Målgruppe	12

5	Forventede projektresultater	13

6	Forventet implementerings resultater	13

7	Projektorganisation	14

7.1	Følgegruppe	15

7.2	Projektledelse og projektgruppe	16

8	Tids- og aktivitetsplan	18

9	Kontaktpersoner	18

# Resumé

Dimensionering af ventilation i områder med risiko for brand eller farlige gasser og dampe, har hidtil været bestemt af faste regler i tekniske forskrifter. Elforbruget til ventilering er derfor uforholdsmæssigt højt pga. et stort elforbrug til ventilering samt, i mange tilfælde, et højt varmeforbrug.

Ikrafttrædelsen af ,”Bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder” betyder, at udformningen og styringen af ventilation, nu kan baseres på en individuel risikovurdering af det berørte område.

Muligheden for en individuel udformning medfører et væsentligt energibesparelses potentiale, men rejser samtidig en lang række spørgsmål og tekniske problemstillinger for virksomheder og myndigheder.

Dette projekt vil derfor, i samarbejde med virksomheder og myndigheder, udvikle og demonstrere hvordan ventilationen, sikkerheds- og brandmæssigt forsvarligt, kan minimeres og styres efter behov. Udgangspunktet vil være en mere nuanceret og risikobaseret vurdering og eventuel måling af stofkoncentrationer.

Der forventes at elforbruget kan reduceres med 10–50%, alt efter hvilke proces der er tale om. I tilgift vil dette meget ofte resultere i varmebesparelser, idet erstatningsluften i mange tilfælde opvarmes. Endeligt vil de mere individuelle ventilationsløsninger kunne medføre væsentlige reduktioner af støj- og trækgener.

For at løse denne opgave er der sammensat en projektgruppe på tværs at virksomheder og myndigheder. Projektet vil være delt i en kortlægningsdel, en udviklingsdel, en demonstrationsdel samt en evaluerings- og formidlingsdel. De forskellige dele omfatter følgende delelementer:

Kortlægningsdel

- Hvilke brancher/virksomheder er berørt af den nye bekendtgørelse ?

- Hvor stort er energiforbruget til ventilation af risikoområder ?

Udviklingsdel

- Hvilke metoder kan benyttes til risikovurderingen og udvikling af nye moddeller/hjælpeværktøjer?

- Hvilke dimensionerings, styrings og ventilationsløsninger er egnede ?

- Udvikling af mere hensigtsmæssig dimensionering samt styrings- og reguleringsformer, herunder optimering af udformningen af ventilationssystemer.

###### Demonstrationsdel

###### Udarbejdelse af individuelle risikovurderinger hos testvirksomhederne i dialog med myndigheder

###### Implementering/demonstration af mere hensigtsmæssig dimensionering samt styrings- og reguleringsformer, herunder målinger af energiforbrug før og efter tiltag

Evaluering og formidlingsdel

- Evaluering, rapportering og formidling

# Formål og baggrund

## Formål

Det er dette projekts formål at udvikle metoder til- samt demonstrere hvorledes elforbruget til ventilationen i områder med risiko for brand og farlige stoffer, sikkerheds- og brandmæssigt forsvarligt, kan minimeres og styres efter behov, ud fra en mere nuanceret og risikobaseret vurdering samt gennem måling af stofkoncentrationer. Projekt vil blive gennemført i samarbejde med lovgivende og kontrollerende myndigheder, for at sikre en afdækning af de grænseflader der vil opstå ved den ændrede og mere nuancerede tilgangsvinkel.

## Baggrund

Som følge af et europæisk direktiv om arbejdstagers sikkerhed ved arbejde i eksplosionsfarlige områder, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt ,”Bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder”. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2003, og har medført en række ændringer af principperne for klassifikation. Således er kravene til klassifikation og ventilation taget ud af de tekniske forskrifter, og der henvises alene til den nye bekendtgørelse. Der lægges her op til en individuel funktionsbaseret risikovurdering. Det giver mulighed for, at ventilationen dimensioneres ud fra en analyse på grundlag af de pågældende stoffers egenskaber og brug, således at en tilfredsstillende brandsikkerhed opnås. De arbejdsmiljømæssige krav til grænseværdier skal desuden også tilgodeses.

Muligheden for at dimensionere ventilationen efter individuelle forhold, medfører et stort elbesparelsespotentiale til ventilation, og som følge heraf et reduceret varmeforbrug. Det forventer at virksomheder kan reducere energiforbruget med 10-50 %, afhængig af processen.

Den nye bekendtgørelse giver en række nye muligheder for danske virksomheder, men rejser samtidigt en masse spørgsmål, såsom:

- Energisparepotentiale

- Hvorledes opgaven kan angribes og dokumenteres

- Hvilke tekniske løsninger der kan anvendes

- Vil de kontrollerende myndigheder vil godkende nye løsningsmetoder

Farlige dampe og væsker kan forekomme i arbejdsrum ved forskellige produktionsanlæg, laboratorier eller kemikalieoplag mv. Dampe og væsker kan ligeledes forekomme i lukkede produktionsanlæg således, at der skal ske et utilsigtet udslip før de når ud i arbejdslokalet.

I andre tilfælde frigives dampe som et normalt led i driften. Dette er for eksempel tilfældet med fordampning af opløsningsmidler ved en åben limnings eller lakeringsproces. Dampenes farlighed kan bero på deres sundhedsskadelige virkning og/eller, at de kan give anledning til brand eller eksplosion.

Det har været sædvane, og i mange tilfælde lovkrav, at sådanne områder uden nærmere begrundelse eller dimensionering blev ventilleret med et fast luftskifte bestemt som et antal gange rumvolumenet pr. time eller som en bestemt minimal lufthastighed i rummet. Det har eksempelvis betydet, at mindre anlæg med et lille afgasningsoverflade, har haft samme krav til ventilering som store anlæg med en stor overflade.

Denne form for dimensionering har ofte medført et luftskifte på mellem 30 og 60 gange i timen samt i visse tilfælde langt højere luftskifter. Energiforbruget i disse ventilationsanlæg er selvsagt stort, både til de eldrevne ventilatorer og til opvarmning af erstatningsluft.

Mulighederne i den nye bekendtgørelsen er i høj grad rettet mod virksomheder med lukkede eller delvist lukkede anlæg. Ventilationsbehovet i virksomheder med store åbne anlæg vil i langt højere grad vil være bestemt af sundhedsmæssige grænseværdier. Grænseværdierne er her som regel væsentligt lavere end de brandtekniske grænseværdier.

# Projektindhold

## Projektstruktur

Projektet, idéen og de bagvedliggende problemstillinger kan visualiseres ved hjælp af nedenstående illustration.

For at løse opgaven er nedenstående fasemodel valgt. Fasemodellen skal sikre, at de nødvendige elementer, herunder forskning og udvikling, test såvel som formidling gennemføres, for at løse opgaven. Fase 1 ”Kortlægning” er et vigtig fundament for opgaven og vil bestå af flere kortlægninger. Fase 2 – Udviklingsdelen – er hvor nye metoder til risikovurderinger samt styring, dimensionering og ventilationsløsninger udvikles. Fase 3-6 er demonstrationsdelen af projektet og fase 7 og 8 evaluerer og formidler resultaterne fra såvel kortlægnings-, udviklings- som demonstrationsdelen.

## Fasemodel

KORTLÆGNING (fase 1):

- - Hvilke brancher/virksomheder er berørt af den nye bekendtgørelse
- Hvor stort er energiforbruget til ventilation af risikoområder

UDVIKLING

- - Hvilke metoder og værktøjer kan benyttes/udvikles til risikovurdering
- Hvilke ventilationsløsninger er egnede og hvordan kan de forbedres/tilpasses
- Udvikling af mere hensigtsmæssige styrings- og reguleringsformer.

DEMONSTRATION

###### Valg af anlæg, måling af energiforbrug og udarbejdelse af risikovurdering

###### Optimering af udformningen af ventilerings metoder.

###### Implementering af mere hensigtsmæssig dimensionering samt styrings- og reguleringsformer

###### Målinger af energiforbrug efter tiltag

EVALUERING OG FORMIDLING

###### Evaluering af målinger og opstilling af optimeringsmuligheder

- Rapportering og formidling

Det specifikke indhold i de ovenfor nævnte faser er beskrevet i det følgende.

### Kortlægning

Hensigten med denne fase er skabe et overblik over:

- Hvilke brancher/virksomheder er berørt af den nye bekendtgørelse

- Hvor stort er energiforbruget til ventilation af risikoområder

- Kortlægning af, hvilke brancher der ventilerer i risikoområder, er nødvendig for at kortlægge det samlede elforbrug og besparelsespotentiale. I denne del af fasen kortlægges således brancher og virksomheder, der er centrale for projektets målgruppe. Her vil udgangspunktet være virksomheder der bruger og opbevarer væsker med et flammepunkt < 30 grader. F.eks. sprøjtemaling, plastbearbejdning, lakering, kemisk industri, medicinalindustri, m.fl.

- Kortlægning af det samlede energiforbrug for de opstillede brancher. Denne kortlægning skal give et overblik over hvor stort det endelige besparelsespotentiale vil være, når demonstrationsprojekterne er færdige.

Når projektet er afsluttet, vil det, på baggrund af de opnåede besparelser i projektet, være muligt at estimere det samlede besparelsespotentiale afledt af den nye bekendtgørelse.

### Udvikling

Denne fase af projektet, er fundamentet for udviklingen af nye dimensionerings, styrings og ventilationsløsninger. I denne fase søges skabt et overblik over:

- Hvilke metoder og værktøjer kan benyttes/udvikles til risikovurdering

- Hvilke ventilationsløsninger er egnede og hvordan kan de forbedres/tilpasses

- Udvikling af mere hensigtsmæssige styrings- og reguleringsformer.

- Hvilke metoder og værktøjer kan benyttes/udvikles til risikovurdering.

I vejledningen til bekendtgørelsen er der en kort beskrivelse den europæiske standard ”EN 60079 –10” om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Den europæiske metode vil danne grundlag for de risikovurderinger, der vil blive udarbejdet i projektet. Udviklingen af hjælpeværktøjer kan blive nødvendig her. Denne udviklingsaktivitet skal sikre et godt arbejdsmiljø og at vurderingerne vil blive accepteret af de relevante myndigheder.

- Hvilke ventilationsløsninger er egnede og hvordan kan de forbedres/tilpasses

Denne udrednings- og udviklingsaktivitet aktivitet skal kortlægge hvilke dimensionerings, styrings og ventilationsløsninger som er egnede og hvordan de kan benyttes samt forbedres eller tilpasses. Her vil blive udviklet forskellige koncepter.

- Udvikling af mere hensigtsmæssig dimensionering samt styrings- og reguleringsformer. Med afsæt i kendt teknologi og vil der for blive udviklet mere hensigtsmæssige dimensionerings- og reguleringsformer. Formålet med denne udvikling er, at udarbejde forskellige alternativer til de nuværende løsninger. Der vil her blive lagt vægt på optimering og brug af punktudsugning og indblæsning samt afskærmningsteknikker m.v.

I samarbejde med myndighedssiden vil de valgte løsningsmodeller blive diskuteret og evalueret. Her vil der, udover de opnåede energibesparelser, blive sat fokus på de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige effekter. 

Det er projektets umiddelbare hypotese, at funktionsbaserede løsninger kan medføre væsentlige arbejdsmiljøforbedringer, specielt gennem nedsættelse af støj- og trækgener.

### Valg af anlæg, måling af energiforbrug og udarbejdelse af risikovurdering

Formålet med denne fase er:

- Valg af anlæg i samarbejde med virksomhederne
Hos testvirksomhederne skal projektorganisation udvælge ventilationsløsninger i risikoområder. Der vil blive lagt vægt på, at der i samarbejde blive udvalgt forskellige typer af ventilationsløsninger for at skabe et så varieret testresultat så muligt.

- Udarbejdelse en individuel risikovurdering for de valgte anlæg
Et væsentlig del af projektet er at udarbejde nogle simple tilgangsvinkler til den individuelle risikovurdering. Projektet vil her afprøve vejledningen, der er udgivet i forbindelse med bekendtgørelsen. Metoden i vejledningen er beskrevet i detaljer i den europæiske standard ”EN 60079 –10” om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Den europæiske metode vil danne grundlag for de risikovurderinger, der vil blive udarbejdet i projektet.

- Måling af elforbrug 
Der vil for de udvalgte anlæg blive opstillet måleprincipper for måling før såvel efter en implementeret løsning. Herefter vil målingerne blive gennemført i samarbejde med testvirksomhederne. Målingen er nødvendig for at kunne beregne elbesparelserne efter endt projekt. Udfra målinger af elbesparelser foretages beregninger af varmeforbruget, således at det også er muligt at beregne en varmebesparelse.

En vigtig del af denne fase er dialogen med myndighedssiden. Der skal her være konsensus om måden risikovurderingerne er udført og dokumentationen. Outputtet fra denne fase vil bl.a. være nogen simple, ”godkendte” tilgangsvinkler til risikovurderingen, og eksempler herpå.

### Optimering af ventileringsmetoder

I denne fase vil de ventilationsprincipper, der benyttes hos virksomhederne, blive optimeret. Herunder hører også en optimering af punktudsugning og indblæsning. Fundamentet for denne aktivitet vil være anvendelse af de dimensionerings- samt styrings- og reguleringsformer udviklet i fase 2.

For at skabe nye og bedre løsninger, er det centralt at der bliver sat fokus på eksisterende løsninger og en udvikling/tilpasning af dem. Nye/ændrede ventilationsmetoder, som er accepteret af myndighederne, er vigtig skridt i en individuel ventilering.

### Implementering af mere hensigtsmæssige dimensionering styrings- og reguleringsformer

Formålet med denne projektfase er et implementere og teste udvalgte løsningsmuligheder hos deltagende virksomhederne. 

For at skabe erfaring omkring de opstillede styrings-, regulerings- og tekniske løsningsforslag foretages en praktisk feltmåling. De opnåede resultater vil på denne måde kunne give direkte inspiration og videndeling til andre virksomheder, der ønsker at reducere deres energiforbrug.

Implementeringen af løsningerne vil ske i samarbejde mellem testvirksomhederne og de tilknyttede konsulenter og leverandører.

### Målinger af energiforbrug efter tiltag

Formålet med denne fase er:

- At skabe dokumentation for de opnåede energibesparelser

- At skabe fundament for en dokumentation af, at de valgte løsninger fungere såvel energimæssig som sikkerhedsmæssigt effektivt

Målingerne vil blive foretaget efter samme præmisser som de indledende målinger.

### Analyse af målinger og opstilling af optimeringsmuligheder

Baggrunden for denne fase er, at foretage en evaluering af resultaterne af projektet. Eksempler på evalueringer er:

- At foretage en evaluering af de opnåede el- og varmebesparelser

- At undersøge om der kunne have været foretaget yderlige forbedringer

- At undersøge om løsningerne er arbejdsmiljømæssige acceptable.

- At undersøge om medarbejderne er tilfredse med løsningen.

Denne vurdering bør ske i samarbejde med relevante myndigheder, for at skabe konsensus om løsningerne og dokumentationen heraf. Optimeringsmulighederne vil kunne inspirere de deltagende parter såvel som andre virksomheder.

### Rapportering og Formidling

En central del af dette projekt er formidlingen. Den nye bekendtgørelse vil medføre, at flere af de virksomheder der ventilerer i risikoområder, vil igangsætte optimeringsprojekter. Erfaringerne fra dette projekt vil kunne give eksempler på:

- Hvordan den individuelle risikovurdering kan udarbejdes, så den kan godkendes at de lokale myndigheder

- Løsninger der er afprøvet i praksis, og deres betydning for energiforbruget

- Potentielle besparelsesmuligheder samt tilbagebetalingstider

- Løsninger der ikke forringer arbejdsmiljøet

At projektet involverer de relevante myndigheder betyder, at deres syn på erfaringerne/løsningerne har været diskuteret. Dette bør give myndigheder såvel som virksomheder et solidt fundament for et fremtidigt samarbejde.

Projektet vil blive formidlet til de brancher, som har ventilation af risikoområder samt rådgivere og myndigheder. Formidlingen vil blive fokuseret gennem:

- Artikler i fagblade

- Interne artikler i fagblade fra beredskabsstyrelsen og arbejdstilsynet

- Kursusindlæg i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse af de kommunale beredskabsmyndigheder samt evt. arbejdstilsynet

- Rapportering med idéliste og eksempler

# Målgruppe

Målgruppen for projektet, er virksomheder der arbejder med farlige gasser eller flygtige farlige væsker. Målgruppen er endvidere virksomheder der projekterer, fremstiller og rådgiver om ventilationsanlæg til sådanne virksomheder. Endelig er målgruppen den lovgivende og kontrollerende.

Eksempler på virksomheder i målgruppen er:

- Arbejdstilsynet

- Beredskabsstyrelsen

- Kemiske fabrikker, herunder farve og lakfabrikker

- Medicinalindustrien

- Sprøjtemalingsvirksomheder

- Træ og metalindustri med overfladebehandlingsanlæg

- Rådgivere

- Producenter af ventilationsudstyr

- Leverandører af gasalarmeringsudstyr

# Forventede projektresultater

De forventede resultater af projektet vil dels være praktiske erfaringer med:

- Forskellige tekniske styrings- og reguleringsformer og den resulterende energibesparelser

- Den individuelle risikovurdering

- Ny udformning af ventilationsprincipper

- Forbedringsforslag til de valgte løsninger

- Myndighedsdialog og kontrol

På grundlag af de praktiske forsøg og de efterfølgende tests, vil resultaterne af projektet give et fornyet kendskab til hensigtsmæssige styrings- og reguleringsforhold af ventilationen i risikoområder. Undersøgelsen tager specifikt udgangspunkt i elbesparelserne på ventilationsanlæggene. Imidlertid vil et reduceret ventilationsbehov ofte medføre et reduceret energiforbrug til varme.

Der vil også blive søgt udarbejdet en case samling, der har til formål at vise mulighederne for besparelser på individuelle anlæg.

Det forventes ydermere, at projektet vil give et overblik over energiforbruget til ventilation af risikoområder samt en vurdering af besparelsespotentialet. Erfaringerne og besparelsespotentialet, ville danne grundlag for en prioritering af den efterfølgende formidling.

# Forventet implementerings resultater

En formidling af resultaterne forventes at give målgruppen, herunder myndigheder, et større kendskab til mulighederne i den nye bekendtgørelse, og hvordan det kan overføres til praktiske tiltag i deres hverdag. Nedenstående tabel viser elforbruget til ventilation i 1997 for udvalgte brancher (kilde: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug, Dansk Energi Analyse):

| Branche | Elforbrug til ventilation [GWh] |
| --- | --- |
| Træindustri | 120,9 |
| Mineralolieindustri | 26,5 |
| Fremstilling af industrigasser | 1,4 |
| Fremstilling af farvestoffer m.v. | 26,2 |
| Fremstilling af basisplast m.v. | 1,5 |
| Fremstilling af pesticider | 0,1 |
| Fremstilling af maling, lak m.v. | 15,1 |
| Medicinalindustri | 35,1 |
| Fremstilling af rengøringsmidler m.v. | 24,8 |
| Fremstilling af gummiprodukter m.v. | 58,0 |
| Fremstilling af andre plastprodukter | 17,9 |
| I alt | 327,3 |

Dette forbrug dækker selvsagt over mere end ventilation i risikoområder. Derimod er langt fra alle brancher medtaget. Hvis det antages at det samlede forbrug til ventilation i risikoområder er 50% af ovenstående, fås ved et gennemsnitligt elbesparelsespotentiale på 25%, et realiserbart elsparepotentiale på ca. 40 GWh pr. år.

Der er imidlertid tale om meget store usikkerheder, og fase 1 i projektet, vil afdække det samlede potentiale med større sikkerhed.

Uden en forringelse af beskyttelse af værdi og personer, forventes det derudover at kunne medføre væsentlige forbedringer af indeklima herunder reduktion af træk- og støjgener.

De store energiudgifter til ventilation af risikoområder betyder, at der er stor fokus på energibesparelser i de berørte brancher. Der er derfor vores vurdering, at den nye bekendtgørelse kombineret med praktiske erfaringer, vil blive vel mødt, og at sandsynligheden for realisering er meget stor – ikke mindst idet de høje luftmængder er ofte er dikteret af myndigheder.

# Projektorganisation

Projektdeltagerne er udvalgt så der sikres et praktisk og teoretisk erfaringsgrundlag såvel som en afklaring og sparing med de myndigheder der er på området. På grund af nyhedsværdien af projektet er det centralt at få indsamlet og formidlet praktiske erfaringer såvel som myndighedserfaringer. Projektorganisationen og disses interaktioner er vist i følgende figur.

Projektleder: Martin Lykke Jensen, Birch & Krogboe

Projektdeltager:

- DBI

- NESA A/S

- Novo Nordisk A/S

- Hempel

- Arbejdstilsynet

- Beredskabsstyrelsen

- Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

## Følgegruppe

Der foreslås oprettet en følgegruppe bestående af en repræsentant fra ELFOR, samt en repræsentant fra hver af de tilknyttede myndigheder, samt Birch & Krogboe. Følgegruppens opgaver er at vejlede og rådgive om udførelsen, at vurdere forløb og resultater, at koordinere med andre aktiviteter samt at sikre en hensigtsmæssig formidling. For denne opgave, er et central opgave for følgegruppen at indgå i en dialog/sparing omkring de opnåede resultater og om de fra et lovgivningsmæssigt synspunkt, opfylder alle krav og kan benyttes i branchen.

## Projektledelse - Birch & Krogboe

Projektledelsen varetages af Martin L. Jensen, der igennem de seneste 2 år har været projektleder på adskillige projekter hos Birch & Krogboe, heraf også en række projekter med energirigtig projektering. Martin L. Jensen har tidligere været ansat 8 år hos DEFU, hvor han som udviklingsingeniør har arbejdet med og gennemføret udviklingsprojekter til energieffektivisering såvel indenfor industri samt handel- og service. Birch & Krogboe/Energi har derudover generelt stor erfaring i projektgennemførelse med specielt energioptimering indenfor industri.

## Projektgrupper

### DBI (Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er en privat selvejende og almennyttig virksomhed. DBI er godkendt af Erhvervsministeren som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS). Det er DBI´s formål i teknisk-videnskabelig henseende at virke for brandsikring og skadeforebyggelse. Formålet kan bl.a. opfyldes ved:

- Forskning og udviklingsarbejde

- Indsamling af data og formidling af dokumentation

- Udvikling af normer, standarder og vejledninger

- Yde service i form af prøvning, undersøgelser, inspektion m.m.

- Deltage i rådgivning, informations- og kursusvirksomhed.

### NESA Rådgivning for Erhverv

Nesa Rådgivning yder rådgivning på alle områder inden for energi. Således har Nesa erfaring indenfor såvel måleteknik som elbesparelser, herunder også elbesparelser på ventilationsområdet.

### Hempel

Hempel blev grundlagt i Danmark i 1915. Hempel arbejder inden for adskillige segmenter, hvilket inkluderer marinemalinger, industrimalinger, containermalinger, dekorative malinger og yachtmalinger. Til produktionen er der derfor tilknyttet et stort antal ventilationsanlæg, der er underlagt lovgivning omkring farlige gasser.

### Novo Nordisk

Novo Nordisk er ledende i verden inden for diabetesområdet, men tilbyder også produkter og service indenfor gynækologi, hæmatologi og væksthormon. Til brug for denne produktion er Novo Nordisk underlagt strenge krav omkring ventilationen, dels omkring anvendelse af farlige stoffer og dels fra sundhedsmyndighederne.

### Beredskabstyrelsen

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab. Endvidere varetager Beredskabsstyrelsen bl.a. opgaver i relation til Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement, tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber og andre myndigheder m.fl., generel udvikling på det beredskabsfaglige område og en række operative opgaver. I forebyggelseskontoret, som deltager i dette projekt, varetages cirkulærer og rådgivning i forbindelse med:

- Forebyggelse af brand

- Fyrværkeri

- Vejtransport af farligt gods

- Beredskabsfaglig rådgivning

- Dimensionering og brandslukning

### FKB

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer er en sammenslutning af Dansk Brandinspektørforening af 1882 og Foreningen af Civilforsvarsledere i Danmark af 1957. Foreningen har blandt andet til formål at styrke det samlede beredskab i Danmark, at øge og bevare interessen for offentligt brand- og redningsvæsen, samt udvikle idéer og erfaringer mellem medlemmer og organisationer.

Foreningen har ca. 450 A-medlemmer, som er chefer/souschefer for de enkelte kommunale redningsberedskaber/brandvæsener. Derudover har foreningen ca. 450 B-medlemmer, som er enkeltpersoner og virksomheder, der interesserer sig for foreningens virksomhed.

Foreningen udgiver månedstidsskriftet Brandvæsen, med et oplag på 8.500 eksemplarer.

# Tids- og aktivitetsplan

Projektet kan startes op pr. 1/1-2004 og forventes afsluttet pr. 31/6-2005

Projektet foreslås gennemført iht. nedenstående overordnede tids- og aktivitetsplan.

# Kontaktpersoner

Martin Lykke Jensen

Birch & Krogboe A/S

Tlf.: 4595 5356

mlj@birch-krogboe.dk

Kontaktpersoner for alle medvirkende parter i projektet er følgende:

| Virksomhed | Navn | Telefon nr. | Fax | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Birch & Krogboe | Martin L. Jensen | 4595 5356 | 4595 5565 | mlj@birch-krogboe.dk |
| Dansk brand- og sikringsteknisk Institut. (DBI) | Marie Louise Bjerg | 36 34 90 00 | 36 34 90 01 | mlb@dift.dk |
| NESA A/S | Mogens Vest | 72 10 13 91 | 72 10 24 01 | mwe@nesa.dk |
| Novo Nordisk | Lars Munkøe | 30799953 | 44435658 | Lamu@novonordisk.com |
| Hempel | Dines Christian Dinesen | 45273538 |  | ddi@dk.hempel.com |
| Beredskabsstyrelsen | Jan Petersen | 45906200 | 45 90 60 60 | Jp@brs.dk |
| Foreningen af kommunale Beredskabschefer | Henning Holm Johansen | 8725 3000 | 8725 3049 | hhj@viborgkommune.dk |

# Text boxes

NESA

Bistand i form af måleteknisk viden og erfaring

Videnopsamling og formidling

Arbejdstilsynet

Er dokumentationen, fremgangsmåden og løsningerne sundheds- og risikomæssigt acceptable

Beredskabscheferne

Kan dokumentationen og løsningerne 
godkendes

Beredskabsstyrelsen

Er fremgangsmåden og løsningerne i overensstemmelse med regelgrundlaget

###### B&K og DBI

Konsulent bistand i form af teknisk viden, erfaring med risikovurdering, klassificering og dokumentation

Ny Bekendtgørelse

”Bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionfarlige områder”

Virksomheder

Kortlægning af muligheder, risikovurdering, indførelse af løsningerne og Kontrol

Dialog, kontrol og videndeling

Evaluering

- Hvor meget kan man spare ?

- Kan de udviklede modeller og løsninger forbedres ?

Praktisk test

Test af de udviklede tekniske, styrings- og regulerings løsninger

Kortlægning samt F&U

- Hvem og hvor meget bruger virksomhederne ?

- Udvikling individuelle risikovurderinger

- Udvikling af nye af ventilationsprincipper

- Udvikling af individuel styring og regulering

Ændringer som følge af ny bekendtgørelse

- Mulighed for reduktion af elforbrug til ventilation

- Mulighed for reduceret varmeforbrug

- Bedre arbejdsmiljø, reduceret støj og træk

Myndigheder

- Hvordan skal virksomhederne dokumentere indsatsen ?

- Hvilke tekniske løsninger virker ?

- Hvordan sikrer vi at arbejdsmiljøet ikke bliver nedprioriteret

- Bliver bekendtgørelsen fortolket og vejledningen brugt rigtigt ?

Videnopsamling og formidling

- Udredning og rapportering

- Formidling til relevante målgrupper

Praktisk test af ventilations muligheder

Virksomheder

- Hvad meget kan vi spare ?

- Hvor laver vi risikovurderinger ?

- Hvilke tekniske løsninger virker ?

- Vil myndighederne godkende dem ?

- Hvad med arbejdsmiljøet ?

Projektidé

At udvikle metoder til- samt demonstrere hvorledes elforbruget til ventilation, sikkerheds- og brandmæssigt forsvarligt, kan minimeres og styres efter behov, ud fra en mere nuanceret og risikobaseret vurdering og eventuel måling af stofkoncentrationer. Projekt vil blive gennemført i samarbejde med lovgivende og kontrollerende myndigheder, for at sikre en afdækning af de grænseflader der vil opstå ved den ændrede og mere nuancerede tilgangsvinkel, baseret på individuelle funktionsbaserede risikovurderinger.

Myndigheder

- Hvordan skal virksomhederne dokumentere indsatsen ?

- Hvilke tekniske løsninger virker ?

- Hvordan sikrer vi at arbejdsmiljøet ikke bliver nedprioriteret

- Bliver bekendtgørelsen fortolket og vejledningen brugt rigtigt ?

Virksomheder

- Hvor meget kan vi spare ?

- Hvor skal der laves risikovurderinger ?

- Hvilke tekniske løsninger virker ?

- Vil myndighederne godkende dem ?

- Hvad med arbejdsmiljøet ?

- Hvor store investeringer kræves ?